## Slide 2: Veiligheid en gezondheid (V&G)
Arbowet: veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk
Geen nadelige invloed vanuit arbeid:
  1. gevaar bij bron bestrijden
  2. Afschermen
  3. persoonlijke beschermingsmiddelen
Redelijkerwijs haalbaar:
  technisch
  organisatorisch
  economisch
m

## Slide 3: Geluid bij de bron bestrijden

## Slide 4: Arbeidstijdenwet, milieuwet en CE
CE-KEURMERK
CE = Conformité Européene
CE = Europese richtlijn voor gebruiksveiligheid van producten
Verplicht voor o.a. arbeidsmiddelen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
Verplicht in alle EU-landen

## Slide 5
redelijkerwijs
Verantwoordelijkheden van de werkgever:
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
opstellen van plan van aanpak;
voeren van beleid;
onderzoeken, melden en registreren van ongevallen;
geven van voorlichting;
zorgen voor veilige middelen en werkmethoden.
Taken verantwoordelijkheden & bevoegdheden

## Slide 6: Taken verantwoordelijkheden & bevoegdheden
Verantwoordelijkheden van werknemers:
geen gevaar veroorzaken
beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen
voorlichting en instructie volgen
gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken
melden van gevaar
meewerken aan ongevalsonderzoek

## Slide 7: Meewerken aan onderzoek

## Slide 8: Werkvergunningen
Werkvergunning: Bij gevaarlijke klussen
overleg tussen betrokkenen;
bindende afspraken;
vastleggen van voorwaarden voor uitvoeren van werk.
Specifieke werkvergunningen zijn:
heetwerkvergunningen
Graafvergunningen graven in vervuilde grond
Werken aan/bij gevaarlijke stralingsbronnen
verwijderen van asbest

## Slide 9: Werkvergunningen
Onderdelen werkvergunning:
aanvraag werkzaamheden
maatregelen door verstrekkende afdeling (voor wie je de klus uitvoert)
maatregelen door houder (bedrijf wat klus gaat uitvoeren)
Bekrachtiging (Handtekening)

## Slide 11: Nut van werkvergunning
https://www.dumpert.nl/item/100019885_30966a83
Werken met lantaarnpaal plaatsen:
Geen groot risico.
Werken bij stroom: Risico!
Lantaarnpaal plaatsen dicht bij stroom is werkvergunning!

## Slide 12: Veilig werken en gedrag
Veilig gedrag is:
Je zodanig gedragen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt
Dat bereik je door:
je aan de veiligheidsvoorschriften te houden;
aanwijzingen en instructies op te volgen;
onveilige handelingen stoppen;
onveilige situaties opheffen;
onveilig gedrag: persoon aanspreken of melden aan leidinggevende;
orde en netheid betrachten. Good housekeeping

## Slide 13: Onveilige situatie

## Slide 14: Onveilige handeling

## Slide 15: Onveilig gedrag

## Slide 16
16
80 % onveilige handelingen!
20% onveilige situaties!
Notes: Basisveiligheid VCA
6652_705
16

## Slide 17: Gevaren en risico’s
Bronnen van gevaar:
het soort werk
kennis en ervaring
de werkplek zelf
het welzijn
de mentaliteit (regels naleven)
RISICO = KANS x EFFECT
Risico’s beperken door voorkomen van:
onveilige handelingen
onveilige situaties

## Slide 18
Ervaring
Soort werk
Regels naleven
Mentaliteit

## Slide 19: Voorkomen van ongevallen
Ongevallen/incidenten voorkomen door:
Voorkomen van onveilige handelingen
Voorkomen van onveilige situaties
Maatregelen:
taak- of werkomschrijving
toezicht, instructie en voorlichting
Preventief veiligheidsbeleid: techniek, organisatie,
mens en omgeving

## Slide 20: TRA en LMRA
Taak Risico Analyse  RI&E op projectniveau
  bij uitvoering van risicovolle taken of bij werken in risicovolle omgeving:
  start werkvoorbereiding
  analyse van de gevaren
  vaststellen maatregelen
 | Bruto |  |  |  | Netto |  | 
Risico’s | Kans | Effect | Risico | Maatregel(en) | Kans | Effect | Risico
Natte werkvloer, uitglijdingsgevaar | 8 | 5 | 40 | Rubber zolen Anti slip vloer Beide | 6 4 1 | 5 5 5 | 30 20 5

## Slide 21: TRA en LMRA
Een LMRA of Start Werk Analyse:
uitvoeren voor je echt aan het werk gaat
korte risico controle en “zelf check”
eerst denken dan pas doen

## Slide 22: Pauze?

## Slide 23: Risico’s van de werkomgeving
Gevaar voor:
vallen
uitglijden
verstappen
slechte verlichting
geluidshinder (>80dB(A))
Veilige werkomgeving door:
goede werkplekinrichting
good housekeeping Opruimen en schoon
goede verlichting

## Slide 24: Schone werkplek. Good housekeeping

## Slide 25: Accu heggenschaar. Wat gaat fout?

## Slide 26: Accu Heggenschaar

## Slide 27: Dus PBM’s !

## Slide 28: Risico’s van lichamelijke belasting
Veilig tillen:
niet meer dan 23 kg
gebruik goede PBM’s: veiligheidsschoenen, handschoenen
gebruik tilhulpmiddelen
til met twee personen
Veilig tillen:
maak een tilplan
juiste houding, afwisselende houding
bepaal eigen tempo
regelmatig een korte pauze

## Slide 29: tilhulpmiddel. Zuignap.

## Slide 30: Lichamelijke belasting
Trillingen:
vermijd langdurige en regelmatige blootstelling
gebruik trillingdempende materialen of isolatie
PBM: trillingdempende handschoenen
regelmatig een korte pauze

## Slide 31: Veiligheidssignalering op de werkplek
Signalering:
Verbod (mag niet!)
Gebod (doe dit!)
Waarschuwing (Pas op!)
Veiligheidsvoorziening (groene borden)
Markering en strepen:
markeren van gevaren op de werkvloer
looproutes, doorgangen
Lint:
markeren gevaarlijke situatie
niet gebruiken als fysieke afzetting

## Slide 32: Persoonlijke bescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
door werkgever beschikbaar gesteld
verplicht dragen als werk of werkplek dit vereist
Eisen en gebruik:
gebruikshandleiding in Nederlands
CE-keurmerk verplicht
juist gebruiken en regelmatig controleren
onderhoud en reinigen volgens instructie
veilig en zorgvuldig opslaan

## Slide 33: Pbm?

## Slide 34: Persoonlijke bescherming
Lichaamsbescherming:
overall
vlamvertragende kleding
signaalkleding
antistatische kleding

## Slide 35: Anti statisch….

## Slide 37: PBM voor hoofd, handen en voeten
Hoofdbescherming
Handbescherming
Voetbescherming

## Slide 38: Oogbescherming
veiligheidsbril
ruimzichtbril
gelaatscherm
Specifieke oogbescherming:
lasbril
laskap

## Slide 39: Rondvliegende delen

## Slide 40: Gehoorbescherming
oorwatten 10 dB(A)
oorpluggen 10 dB(A)
oordoppen 10-15 dB(A)
oorkappen 25 dB(A)
otoplastieken 25 dB(A)

## Slide 41: Valbeveiliging
Veiligheidsharnas
Valopvangsystemen
vanglijn met lijnklem valopvangapparaat

## Slide 42: Snoeien in 1869…

## Slide 43: Adembescherming
Afhankelijke adembescherming:
stofmasker
halfgelaat filtermasker
volgelaat filtermasker
Onafhankelijke adembescherming:

## Slide 44: adembescherming

## Slide 45: Filtermasker: kleurcodering

## Slide 46: Aangedreven handgereedschap
Handslijpmachine:
beschermkap, zijhandvat en de juiste schijf
PBM: veiligheidsbril
Handcirkelzaag:
automatische beschermkap
gebruik geen handschoenen!
Kettingzaag
>18 jaar en opgeleid
PBM: zaagbroek, zaaghelm met oorkappen
laarzen met zaagbescherming
Nauwsluitende handschoenen met zaagbescherming.

## Slide 47: Vorkheftrucks en palletwagens
Veilig werken met vorkheftruck:
stabiel beladen over beide vorken
bestuurder minimaal 18 jaar
Veiligheidsvoorzieningen gebruiken (gordel dragen)
Chauffeur moet goed zicht hebben
Veilig werken met palletwagen:
let op de juiste werkhouding
niet te zwaar of te hoog beladen
goed zicht en voldoende manoeuvreerruimte